## Slide 1
A:Ret=B()
main:Ret=B()
int80
Iret
用户栈
内核栈
源SS
源SP
EFLAGS
源IP
源CS
Mian（） {
A();
B();
}
A（）{
fork();
}
fork展开成带int80的函数
mov %eax,__RN_fork
INT 0x80
Mov res,%eax

## Slide 2
system_call:
cmpl $nr_system_calls-1,%eax
ja bad_sys_call
push %ds
push %es
push %fs
pushl %edx
pushl %ecx
pushl %ebx
movl $0x10,%edx
mov %dx,%ds // ds,es 指向内核数据段(全局描述符表中数据段描述符)。
mov %dx,%es
movl $0x17,%edx
mov %dx,%fs //fs 指向局部数据段(局部描述符表中数据段描述符)。
call sys_call_table(,%eax,4) //调用sys_fork
pushl %eax //将系统调用号压入
movl current,%eax
cmpl $0,state(%eax)
jne reschedule
cmpl $0,counter(%eax)
je reschedule
A:Ret=B()
main:Ret=B()
int80
Iret
用户栈
内核栈
源SS
源SP
EFLAGS
源IP
源CS
ds
es
fs
edx
ecx
ebx
将要调用真正系统调用函数的参数
保存用户态寄存器
eax
reschedule:
push ret_from_sys_call
jmp _schedule
如果时间片用完或者是阻塞态就要进行调度
sys_fork:
call find_empty_process
testl %eax,%eax
js 1f
push %gs
pushl %esi
pushl %edi
pushl %ebp
pushl %eax
call copy_process
addl $20,%esp
1: ret

## Slide 3
sys_fork:
call find_empty_process
testl %eax,%eax
js 1f
push %gs
pushl %esi
pushl %edi
pushl %ebp
pushl %eax
call copy_process
addl $20,%esp
1: ret
源SS
源SP
EFLAGS
源IP
源CS
ds
es
fs
edx
ecx
ebx
内核栈
eax（旧）
gs
esi
edi
ebp
v
int find_empty_process(void)
{
int i;
repeat:
if ((++last_pid)<0) last_pid=1;
for(i=0 ; i<NR_TASKS ; i++)
if (task[i] && task[i]->pid == last_pid) goto repeat;
for(i=1 ; i<NR_TASKS ; i++)
if (!task[i])
return i;
return -EAGAIN;
}
// 为新进程取得不重复的进程号last_pid，并返回在任务数组中的任务号(数组index)。
找到空闲的pid号赋予eax
v
int copy_process(int nr,long ebp,long edi,long esi,long gs,long none,
long ebx,long ecx,long edx,
long fs,long es,long ds,
long eip,long cs,long eflags,long esp,long ss)
汇编语言调用C函数，将参数依次压栈，参数依次从栈底取出并赋值，这里fork参数是现在进程所有寄存器（状态）
eax
注意：nr的值是find_empty_process返回的pid；而none的值是sys_fork的系统调用号，是不需要的
esp

## Slide 4
reschedule:
push ret_from_sys_call
jmp _schedule
内核栈
源SS
源SP
EFLAGS
源IP
源CS
ds
es
fs
edx
ecx
ebx
eax
ret_from_sys_call
struct task_struct *tss = &(init_task.task.tss);
void schedule(void)
{
int i,next,c;
struct task_struct ** p;
struct task_struct *pnext = NULL;
/* check alarm, wake up any interruptible tasks that have got a signal */
…
/* this is the scheduler proper: */
…
,pnext = *p;
…
switch_to(pnext, _LDT(next));
}
_LDT(next)
pnext

## Slide 5
switch_to:
pushl %ebp
movl %esp,%ebp
pushl %ecx
pushl %ebx
pushl %eax
movl 8(%ebp),%ebx //此时bx是下一个PCB
cmpl %ebx,current
je 1f
movl %ebx,%eax
xchgl %eax,current
movl tss,%ecx
addl $4096,%ebx
movl %ebx,ESP0(%ecx)
内核栈
源SS
源SP
EFLAGS
源IP
源CS
ds
es
fs
edx
ecx
ebx
eax
ret_from_sys_call
_LDT(next)
pnext
ebp
ebp
ecx
ebx
eax
{
ebp+8 //下一个进程PCB
ebp+12//下一个进程段表
//执行完后，ebx和current指向下一个将要切换进程，eax指向当前进程
//切换tss中的栈址指针
进程PCB与内核栈都在一个页中，此时ebx指向下一个进程内核栈顶部
tss.ebp
TSS中的ESP0总是指向当前进程的内核栈，用内核栈转换后，TSS全局只有一个，TSS的作用就是记录内核栈了，其他的部分无用
movl %esp,KERNEL_STACK(%eax)
movl 8(%ebp),%ebx
movl KERNEL_STACK(%ebx),%esp
//切换栈，将当前栈指针保存到PCB中，新的栈指针从PCB复制到esp中
//切换LDT
movl 12(%ebp),%ecx /* %ebp+12就是从左往右数起第二个参数，对应_LDT(next) */
lldt %cx /*用新任务的LDT修改LDTR寄存器*/

## Slide 6
切换后内核栈
源SS
源SP
EFLAGS
源IP
源CS
ds
es
fs
edx
ecx
ebx
eax
ret_from_sys_call
_LDT(next)
pnext
ebp
ecx
ebx
eax
{
//内核栈已经完成了切换，但是switch还没有切换完成
switch_to:
……
1: popl %eax
popl %ebx
popl %ecx
popl %ebp
ret
此时内核栈已经换了，虽然switch_to是切换之前进程的函数，但是在切换后的栈中弹出的
上次这个进程也是在执行switch_to之后切换的，{switch_to的下一条指令
void schedule（） {
switch_to();
}
ret_from_sys_call:
…
3: popl %eax
popl %ebx
popl %ecx
popl %edx
pop %fs
pop %es
pop %ds
iret

## Slide 7
ret_from_sys_call:
…
iret
A:Ret=B()
main:Ret=B()
int80
Iret
用户栈
内核栈
源SS
源SP
EFLAGS
源IP
源CS
fork展开成带int80的函数
mov %eax,__RN_fork
INT 0x80
Mov res,%eax